## Slide 1: Mavic 3
Как устроен квадрокоптер DJI
Notes: Тема презентации — устройство квадрокоптера DJI Mavic 3. Разберём, из каких частей состоит дрон и за что отвечает каждая из них.

## Slide 2: DJI Mavic 3
Главные цифры
46 мин
время полёта
15 км
дальность связи
895 г
взлётный вес
19 м/с
скорость в режиме S
Notes: Mavic 3 весит 895 граммов, летает до 46 минут на одном аккумуляторе, держит связь до 15 километров и разгоняется до 19 метров в секунду в спортивном режиме.

## Slide 3: Камера Hasselblad и телекамера
Дрон · деталь 01 из 10
Две камеры в одном блоке. Основная с большой матрицей 4/3 снимает фото 20 Мп и видео 5.1K. Телекамера приближает объект, чтобы снимать издалека.
Основная: 24 мм, f/2.8–f/11 · теле: 162 мм, f/4.4
Notes: Главная часть Mavic 3 — сдвоенная камера. Основная камера Hasselblad с матрицей 4/3 — это размер как у беззеркальных фотоаппаратов, поэтому картинка чистая даже вечером. Рядом телекамера с фокусным расстоянием 162 мм: она приближает удалённые объекты.

## Slide 4: Трёхосевой подвес
Дрон · деталь 02 из 10
Маленькие моторы подвеса гасят наклоны и вибрации дрона по трём осям, поэтому видео остаётся ровным даже на ветру.
Наклон камеры от −90° до +35°
Notes: Подвес держит камеру ровно, даже когда сам дрон наклоняется в полёте. Три мотора компенсируют наклон, крен и поворот. Благодаря этому видео плавное без последующей стабилизации.

## Slide 5: Камеры обзора
Дрон · деталь 03 из 10
Стереокамеры смотрят вперёд, назад, вверх и в стороны и строят карту препятствий, чтобы дрон сам облетал деревья и стены.
Обзор на 360° · вперёд видит до 200 м
Notes: Система обзора состоит из пар камер, как два глаза. По разнице изображений дрон вычисляет расстояние до препятствий во всех направлениях и может сам облетать их или останавливаться.

## Slide 6: Верхняя крышка корпуса
Дрон · деталь 04 из 10
Закрывает электронику от пыли и брызг и делает корпус обтекаемым, чтобы дрон меньше тормозил о воздух. Спереди на ней стоят камеры обзора.
В сложенном виде дрон 221 × 96 × 90 мм
Notes: Корпус сделан из лёгкого пластика и имеет обтекаемую форму. Под крышкой находятся полётный контроллер, модуль спутниковой навигации и система охлаждения.

## Slide 7: Аккумулятор
Дрон · деталь 05 из 10
Питает моторы, камеру и всю электронику. Сам следит за зарядом и температурой ячеек и подсказывает, когда пора возвращаться. Четыре огонька сзади показывают заряд.
5000 мА·ч · 15,4 В · LiPo 4S · 77 Вт·ч · до 46 минут
Notes: Аккумулятор вставляется сзади сверху. Это литий-полимерная батарея на 5000 мАч. Её хватает до 46 минут полёта — один из лучших результатов среди складных дронов.

## Slide 8: Складные лучи
Дрон · деталь 06 из 10
Держат моторы на нужном расстоянии от центра. Передние складываются назад вдоль корпуса, задние вперёд под него, и дрон помещается в небольшую сумку.
Диагональ 380 мм · светодиоды на концах
Notes: Лучи складываются, поэтому дрон легко переносить. В разложенном виде расстояние между моторами по диагонали — 380 мм. Светодиоды на лучах помогают понять, где у дрона перед.

## Slide 9: Складывание за пару секунд
Как он складывается
Сначала лопасти винтов прижимаются к лучам. Потом передние лучи поворачиваются назад вдоль корпуса, а задние вперёд и вниз под корпус.
В сложенном виде 221 × 96 × 90 мм
Notes: Нажмите на видео, чтобы запустить. Mavic 3 складывается так: сначала лопасти винтов поворачиваются вдоль лучей, затем передние лучи складываются назад вдоль корпуса, а задние вперёд под корпус. В сложенном виде дрон размером с бутылку воды и помещается в небольшую сумку.

## Slide 10: Бесколлекторные моторы
Дрон · деталь 07 из 10
Четыре мотора крутят винты. Меняя их обороты, контроллер поднимает дрон, наклоняет его и поворачивает.
4 мотора · подъём до 8 м/с
Notes: Бесколлекторные моторы надёжные и почти не изнашиваются. Дрон управляется только разной скоростью вращения моторов: если задние крутятся быстрее передних, дрон наклоняется вперёд и летит вперёд.

## Slide 11: Винты
Дрон · деталь 08 из 10
Отбрасывают воздух вниз и создают тягу. Соседние винты крутятся в разные стороны, чтобы дрон не закручивало. Лопасти складываются и снимаются без инструментов.
Быстросъёмные · малошумные
Notes: Винты создают подъёмную силу. Два винта крутятся по часовой стрелке и два против, поэтому дрон не вращается вокруг себя. Форма лопастей подобрана так, чтобы снизить шум.

## Slide 12: Стойки с антеннами O3+
Дрон · деталь 09 из 10
Передние стойки держат дрон на земле, а внутри них спрятаны антенны. Они передают на пульт живое видео и принимают команды пилота.
DJI O3+ · до 15 км (FCC) / 8 км (CE)
Notes: Система передачи O3+ передаёт видео в реальном времени. Антенны встроены в стойки шасси, поэтому их не видно снаружи. Дальность — до 15 км по американскому стандарту и до 8 км по европейскому.

## Slide 13: Нижние датчики
Дрон · деталь 10 из 10
Камеры и инфракрасный датчик под корпусом измеряют высоту над землёй, помогают зависать без GPS и мягко садиться.
Вниз 0,3–18 м · ИК-датчик
Notes: Нижние датчики нужны для точного зависания и посадки, особенно в помещении, где нет сигнала спутников. Инфракрасный датчик точно измеряет высоту до земли.

## Slide 14: Полёт над горами
Обычный режим полёта
Держит точку по спутникам, облетает препятствия сам и возвращается домой, если сигнал пропал или садится батарея.
Notes: В полёте Mavic 3 держит положение по спутникам GPS, Galileo и BeiDou, сам облетает препятствия и автоматически возвращается к точке взлёта при потере сигнала или низком заряде.

## Slide 15: Mavic 3 в разборе
Вот он весь, по деталям
Камера, подвес, корпус, аккумулятор, лучи, моторы, винты и датчики работают вместе, чтобы дрон летал стабильно и снимал качественное видео.
3D-модель: «DJI Mavic 3» (llirikslon), Sketchfab
Notes: Итог: каждая деталь Mavic 3 выполняет свою задачу. Спасибо за внимание!